## Slide 1
PROJETO DA DISCIPLINA MAI5003 — PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Primeira versão do estudo
Realocação de USB e USA com Huff + 2SFCA bi-objetivo
Técnica 2 do levantamento anterior, aplicada ao município de São Paulo
Paulo Henrique Brasil Ribeiro • Coordenador
Caio Oliveira • nUSP 11932272
Eduardo Próspero Santana • nUSP 11320731
Lucas Martinuzzo • nUSP 11930158
Matheus de Tulio • nUSP 11371291
Notes: Esta é a primeira versão executável do estudo: a técnica 2 (Huff + 2SFCA com metaheurística bi-objetivo) rodando ponta a ponta sobre dados reais do município de São Paulo.

## Slide 2
RECAPITULANDO
O caminho até esta versão
1
EDA nacional concluída
5.522 unidades públicas ativas, 3.710 USB para 885 USA. Gini da frota avançada em 0,67 contra 0,54 da básica — a desigualdade é o problema, não o volume.
2
Quatro técnicas avaliadas
RL/GNN, Huff+2SFCA, ADNet multi-período e BOMCLP-C. A técnica 2 venceu por abandonar a suposição de que o usuário é sempre atendido pela unidade mais próxima.
3
Recorte controlado
São Paulo capital: uma cidade, uma malha viária, 123 ambulâncias. Escala pequena o bastante para iterar e grande o bastante para ser um caso real.
Objetivo: aplicar uma técnica recente de otimização geográfica, ainda não usada em USB/USA, a um caso real brasileiro.

## Slide 3
A TÉCNICA EMPREGADA
Huff + 2SFCA hierárquico
O que a técnica substitui
Modelo clássico: todo setor é atendido pela unidade mais próxima. É o que o protótipo do grupo faz hoje.
Huff: o setor se reparte entre as unidades ao alcance, com probabilidade proporcional à atratividade da base e ao decaimento com o tempo de viagem. Essa probabilidade entra como peso nas duas etapas do 2SFCA.
β = 4,5 min deixa cada setor com 2,2 unidades efetivas — a leitura operacional de “a mais próxima disponível”.
A hierarquia do SAMU
Pool avançado — 10% dos chamados
Gravidade que exige médico e desfibrilador. Só USA atende.
Pool básico — 90% dos chamados
Escolhe entre USB e USA. A USA que atende um chamado básico fica indisponível para o avançado.
Etapa 1 — a razão em cada base
Divide as ambulâncias do local pela demanda que o Huff manda para lá. É onde a capacidade entra no modelo.
Etapa 2 — o índice de cada setor
Soma essas razões vistas do setor, com o mesmo peso de escolha. O resultado é a acessibilidade.
Notes: O 2SFCA tem duas etapas: primeiro a razão oferta/demanda em cada base, depois a soma ponderada dessas razões vista de cada setor.

## Slide 4
A OTIMIZAÇÃO
Como a rede é redesenhada
1
NSGA-II com codificação inteira
Um gene por ambulância, 123 ao todo, apontando o candidato que a hospeda. Mutação local salta para uma base vizinha; repetição permitida, então o otimizador pode concentrar.
2
Dois objetivos em conflito
Minimizar o tempo esperado de resposta e o Gini da acessibilidade avançada. Sozinho, cada um degenera: a acessibilidade agregada é constante e o Gini zera concentrando tudo num ponto.
3
O preço da mudança (λ)
Quilômetros que a frota percorre para assumir a nova configuração, por emparelhamento ótimo entre origens e destinos. λ converte km em minutos e entra no objetivo.
Sem o custo de mudança, toda a fronteira realocava 123 das 123 unidades — matematicamente ótimo e inútil como recomendação.

## Slide 5
AS MÉTRICAS
Como ler os números
O default: duas linhas de base distintas
Operacional — a rede de hoje
As 123 ambulâncias onde o SAMU as mantém: 107 USB e 16 USA distribuídas em 92 dos 1.107 locais possíveis. É contra ela que todo ganho é medido.
7,44 min • Gini 0,224
Metodológico — o p-median clássico
A mesma frota realocada pela regra da unidade mais próxima, que ignora capacidade. É o comparador que diz o que a técnica 2 acrescenta.
6,70 min • Gini 0,079
As cinco métricas, e o que cada uma mede
Métrica | O que mede | Hoje
E[T] — tempo esperado de resposta | Minutos de viagem da base até o setor, em média ponderada pela população e pelos dois pools de gravidade. Não inclui regulação, despacho nem tempo em cena. | 7,44 min
t até a mais próxima | Minutos até a unidade mais próxima, sem repartir a demanda. É o objetivo do p-median e a métrica clássica de tempo-resposta. | 8,84 min
C(20) — cobertura em 20 minutos | Fração da população com uma USA a ≤ 20 min. Satura dentro da capital, onde já é 98,2%; no país inteiro era 66,4% e ali discriminava. | 98,2%
G(A) — Gini da acessibilidade avançada | Desigualdade, entre os 26.889 setores, da fatia de USA por habitante ao alcance do setor. Vai de 0 — todos com a mesma fatia — a 1, tudo concentrado. É esta a definição de equidade do trabalho. | 0,224
Custo da mudança | Quantas unidades saem do lugar e quantos quilômetros a frota percorre para assumir a nova configuração, pelo melhor emparelhamento entre origens e destinos. | 0 / 0 km
Em gente, a cobertura ainda diz algo: os 201 mil paulistanos hoje a mais de 20 minutos de uma USA caem para 160 mil com λ = 1 e para 72 mil com λ = 0,1 — 64% a menos.
Notes: Equidade neste trabalho é uma coisa só: o Gini da acessibilidade avançada entre setores censitários. Não é cobertura — a cobertura satura em 98,2% na capital e não separa configuração nenhuma — e não é tempo. E há dois defaults diferentes no deck — a rede que o SAMU opera hoje, que é a referência de ganho, e o p-median, que é o comparador metodológico.

## Slide 6
PREMISSAS
O que foi assumido
1
Gravidade fixa em 10%
θ = 0,10 dos chamados exige suporte avançado. Valor arbitrado, não estimado de dado de ocorrência.
2
Demanda = população residente
Cada setor demanda na proporção de seus moradores no Censo 2022. Sem perfil etário nem incidência de agravos.
3
Decaimento gaussiano, β = 4,5 min
Ancorado no despacho (2,2 unidades efetivas por setor), não estimado de escolha observada.
4
Candidato = equipamento público
Uma ambulância só pode ser baseada onde já há UBS, UPA, hospital ou base do SAMU: 1.107 pontos.
5
Rede viária em fluxo livre
Tempos do OpenStreetMap sem trânsito, sem hora de pico e sem prioridade de sirene.
6
Frota constante
123 unidades, 107 USB e 16 USA. O estudo realoca; não propõe compra nem corte.

## Slide 7
A BASE
Tudo público, tudo reconstruível
26.889
setores censitários
habitados
11,45 mi
habitantes
(Censo 2022)
1.107
candidatos a base
(CNES)
123
ambulâncias
107 USB + 16 USA
122.830
nós da malha viária
(OpenStreetMap)
Matriz de tempo de viagem setor × candidato
Dijkstra a partir de cada uma das 1.107 bases candidatas sobre a rede viária de São Paulo, com corte em 60 minutos. Na limpeza, 23 registros do CNES apareceram com uma coordenada de fábrica errada a 17 km da malha — o “CECO Parque Ibirapuera” entre eles. Todos descartados.
O pipeline vai da coleta bruta à matriz sem intervenção manual; a avaliação de uma configuração leva 10,5 ms.

## Slide 8
RESULTADO 1
Quatro fronteiras, um orçamento de mudança cada
Cada curva é o que se consegue quando a mudança custa λ. Quanto mais cara, mais a fronteira recua para a direita — pior tempo para o mesmo nível de equidade.
A configuração atual está fora de qualquer fronteira
Há ganho simultâneo de tempo e de equidade disponível — não é um trade-off entre os dois.
E o p-median clássico já captura boa parte disso — ponto laranja.

## Slide 9
RESULTADO 2
Doze unidades e 39 km cortam 62% da desigualdade
 | E[T] min | Δ por chamado | Gini | movidas / km
atual | 7,44 | — | 0,224 | —
λ = 1 | 7,30 | −8 s | 0,085 | 12 / 39 km
λ = 0,3 | 7,02 | −25 s | 0,072 | 39 / 103 km
λ = 0,1 | 6,67 | −46 s | 0,025 | 110 / 293 km
λ = 0 | 6,64 | −48 s | 0,031 | 115 / 385 km
Mover 12 das 123 unidades, 39 km no total, derruba o Gini de 0,224 para 0,085 — 62% do ganho de equidade com 10% do deslocamento.
Em tempo, essas doze mudanças devolvem só 8 s por chamado: o que elas compram é equidade.
Por que não λ = 0,1, se o ganho é maior?
Ele é melhor nos dois eixos, mas move 110 das 123 unidades e 293 km — é redesenhar a rede, não realocar. λ = 1 entrega 70% daquele ganho de equidade com 13% do deslocamento.
Mesmo no redesenho livre, cada unidade anda só 3,1 km em média: a realocação é um salto para a esquina, não uma travessia da cidade.

## Slide 10
RESULTADO 3
As doze realocações que mais rendem
Com λ = 1 — mudança cara — o otimizador escolhe doze movimentos e nada mais. O padrão é geográfico e nítido:
As USA migram para a periferia
Saem do centro expandido em direção ao leste e ao sul, onde a densidade é alta e a cobertura avançada é rala.
As USB pulam a esquina
Movimentos de poucas centenas de metros, para um equipamento vizinho que cobre melhor o entorno.
Doze decisões administrativas, nenhuma obra, nenhuma compra.

## Slide 11
RESULTADO 4 — O ACHADO CENTRAL
Contra o baseline clássico: o que muda e o que não
O modelo de Huff quase não muda a eficiência
Planejar pela regra clássica custa só +0,4% de tempo esperado quando a demanda de fato se reparte. O p-median é robusto à hipótese de alocação.
O que só o 2SFCA enxerga
Capacidade. O p-median ignora quantos habitantes disputam cada base, então não vê a carga. Gini 0,025 contra 0,079 — 3,1× melhor — e com menos deslocamento: 293 km contra 373 km.
Baseline aqui é a rede que o SAMU opera hoje: 7,44 min e Gini 0,224. Se o artigo prometer ganho de tempo, um revisor derruba com o próprio p-median.
Notes: Este é o slide que reformula a contribuição do trabalho. A novidade defensável é a dimensão de equidade com custo de mudança, não redução de tempo de resposta.

## Slide 12
RESULTADO 5
Onde exatamente o ganho de equidade aparece
A curva de Lorenz mostra onde o ganho de equidade aparece: nos primeiros 40% da população ordenada por acessibilidade — exatamente a parcela hoje mal servida por suporte avançado.
0,224
configuração atual
0,079
p-median clássico
0,025
Huff + 2SFCA
Gini da acessibilidade a suporte avançado, entre os 26.889 setores: 0 significa que todo habitante dispõe da mesma fatia de USA por pessoa; 1, que tudo está concentrado num setor. É esta a definição de equidade do trabalho.

## Slide 13
LIMITAÇÕES
O que este resultado ainda não sustenta
1
β não é estimado, é arbitrado
O parâmetro governa o modelo inteiro: de β=1,5 a β=12 o tempo esperado vai de 6,5 a 13,6 min. Sem dado de escolha real, a ancoragem é argumentativa.
2
α é inerte neste caso
Quase todo local tem uma só ambulância, então a atratividade é igual em todos. De α=1 para α=2 o tempo esperado vai de 11,78 para 11,80 min.
3
Não há fila nem ocupação
O 2SFCA mede pressão sobre a base, não a probabilidade de a unidade estar ocupada. Um modelo de disponibilidade diria outra coisa.
4
Tempos sem trânsito
A malha do OSM em fluxo livre subestima o deslocamento real, e provavelmente de forma desigual pela cidade.
5
Heurísticas, não ótimo
NSGA-II e p-median são heurísticos. O p-median ficou 1,15% acima do ótimo exato em instâncias pequenas; no tamanho real não há garantia.
6
Um município, não a rede
São Paulo é denso e bem servido. Nada aqui se transfere direto para o estado, que é onde a desigualdade da EDA aparecia.

## Slide 14
PONTOS DE EVOLUÇÃO
Por onde seguir
1
Sensibilidade em β — o mais urgente
Repetir a varredura de λ para β ∈ {2, 4, 6, 8,5} e mostrar se o achado de equidade sobrevive. Enquanto não existir, é a crítica mais fácil de fazer ao trabalho.
2
Cobertura da USA em faixas curtas
Em 20 min a capital satura — 98,2% hoje, 99,4% realocada — e a métrica quase não separa configurações. Abaixo de 10 min ela volta a discriminar, e é a leitura mais direta para quem chega de fora. O pipeline já calcula: falta só variar τ.
3
Demanda por incidência, não por população
Ponderar o setor pelo perfil etário e pela incidência de agravos. É a ponte natural para o modelo bayesiano CAR/ICAR já previsto como fase 2.
4
Escalar para o estado com a técnica 1
São Paulo é o piloto. O gargalo de escala para uma rede estadual é exatamente o que o RL/GNN resolve, e a técnica 2 lhe dá o modelo de demanda.
5
Disponibilidade em vez de pressão
Trocar o proxy de carga do 2SFCA por um modelo de fila, para responder “qual a chance de a unidade estar livre” e não só “quantos disputam esta base”.
6
ADNet multi-período como extensão
Exige reconstruir a série histórica do CNES, mas é o único caminho para modelar realocação como decisão ao longo do tempo, e não como foto.

## Slide 15
CONCLUSÕES PRÉVIAS
O que já dá para afirmar
1
A realocação é local e barata
Doze unidades percorrendo 39 km ao todo cortam 62% da desigualdade de acesso a suporte avançado — e devolvem 8 s por chamado. Nenhuma obra, nenhuma compra: doze decisões administrativas.
2
O modelo de demanda não compra eficiência
Planejar pela regra clássica da unidade mais próxima custa apenas +0,4% de tempo esperado. O p-median é robusto à hipótese que a técnica 2 se propunha a derrubar.
3
O ganho real, e verificável, é equidade
Gini da acessibilidade avançada de 0,224 para 0,025, contra 0,079 do p-median, e com menos deslocamento — com o tempo esperado caindo 0,77 min (46 s) por chamado. A capacidade disputada é o que só o 2SFCA enxerga.
4
A tese defensável mudou de lugar
Não é “chegamos mais rápido” — o p-median já entrega o mesmo tempo. É “distribuímos a carga de forma muito mais equânime, pelo mesmo tempo de resposta e com menos mudança”.
Código, dados e figuras reprodutíveis em sp/ — cada módulo roda o próprio teste.